18.СОУ„УИЛЯМ ГЛАДСТОН” – ГР.СОФИЯ”

=================================================

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА

Директор на 18.СОУ "Уилям

Гладстон" – гр.София

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП  С ПРЕДМЕТ:

„РЕМОНТ НА ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАЖ И НАПРАВА НА РЕМОНТ НА БИБЛИОТЕКА В 18 СОУ "УИЛЯМ ГЛАДСТОН"

СОФИЯ, 2015г.

Настоящата документация за участие е на разположение на заинтересованите лица в електронен вид на официалната интернет страница на 18.СОУ„Уилям Гладстон”- www.18sou.net , „Профил на купувача“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я Т А:

РАЗДЕЛ І: . Обект на обществената поръчка

РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на предмета на поръчката.Технически спецификации

РАЗДЕЛ IІI: Изисквания на възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ IV. Гаранция за изпълнение на договора

РАЗДЕЛ V. Необходими документи за участие

РАЗДЕЛ VІ. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата

РАЗДЕЛ VІІ. Критерий за извършване на избора на изпълнител

РАЗДЕЛ VІІІ. Методика за оценка на офертите

ПРИЛОЖЕНИЯ:

# Приложение № 1: Оферта

Приложение № 2: Представяне на участника

Приложение № 3: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

# Приложение № 4: Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Приложение № 5: Декларация за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП

Приложение № 6: Декларация за посещение на обекта и познаване на всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата

Приложение № 7: Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП

Приложение № 8: Справка по чл.51, ал.1 от ЗОП

Приложение № 9: Техническо предложение

Приложение № 10: Ценово предложение

Приложение № 11: Проект на договор

РАЗДЕЛ І: ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# 1. Обект на обществената поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки е възлагане извършването на ремонт на втори и трети етаж от сградата на училището и ремонт на библиотеката в 18 СОУ "Уилям Гладстон".

Изпълнението на обществената поръчка е с каквито и да е средства в съответствие с изискванията на възложителя.

Сградата на училището е паметник на културата от местно значение.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи (СМР) няма да засягат конструкцията на сградата и за тяхното извършване не е необходимо разрешение за строеж съгласно ЗУТ.  Количествата СМР са съобразно количествена сметка, изготвена от възложителя и приложена към документацията.

Процедурата се провежда по реда и в съответствие с условията  на чл.14, ал.4, т.1 във връзка с чл. 101а и следващите от ЗОП. За неуредените с тази документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове към него.

2. Прогнозна стойност на поръчката: до 252 000 /двеста пeтдесет и две хиляди/ лева без ДДС и съответно 302 400 /триста и две хиляди и четиристотин/ лева с ДДС. Финансирането на обществената поръчка е от бюджета на училището.

3.  Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. „Пиротска” № 68.

4. Срок на изпълнение на поръчката – 90 дни, считано от датата на предаване на строителната площадка на избрания за изпълнител участник.

РАЗДЕЛ ІІ: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# 1.  Пълно описание на предмета на обществената поръчка

# 1.1. Основни ремонтни работи по коридорите на 2-ри и 3-ти етаж

# Предвижда се извършване на строително-възстановителни работи на коридорите на 2-ри и 3-ти етаж от сградата на училището. Подкожушената мазилка по стените на коридорите трябва да се очука и изкърпи, след което се нанася дълбокопроникващ контактен грунд, шпаклова се и се прави нова мазилка. На всички ръбове по стените се предвиждат алуминиеви ръбохранители. Стените се боядисват двукратно с цветен латекс. По стените на височина 1,60 м се предвижда цокъл боядисан с блажна боя. Мазилката по тавана също се изстъргва, грундира, шпаклова и боядисва двукратно с бял латекс.

# Подът на коридорите е мозайка, която трябва да се полира и почисти машинно.

# Вратите на учебните кабинети в коридорите се подменят с нови, без да се изменя външният им вид. Изработката им е от масивно дърво, без влагане на плочи дървесни - шперплат, фазер, OSB.

# Ключовете за електроинсталацията по коридорите се подменят с нови, както и  осветителните тела. Пожарните димооптични датчици, вкл.основата им, се демонтират и след ремонта се монтират отново.

# Предвижда се подмяна на отоплителни тела с нови.

# 1.2. Основни ремонтни работи по стълбищата от 1-ви до 3-ти етаж

Предвижда се очукване на стени и тавани, грундиране с дълбокопроникващ контактен грунд и направа на мазилка. Шпакловане и двукратно боядисване. На всички ръбове по стените се предвиждат алуминиеви ръбохранители. Монтират  се нови  осветителни тела тип "пендел" с кълбо и енергоспестяващи крушки.

# По стените на височина 1,60 м се предвижда цокъл боядисан с блажна боя. Мазилката по тавана също се изстъргва, грундира, шпаклова и боядисва двукратно с бял латекс.

1.3. Основни ремонтни работи в помещение до библиотеката

Предвижда се очукване на стени и тавани, грундиране с дълбокопроникващ контактен грунд и направа на мазилка. Шпакловане и двукратно боядисване. На всички ръбове по стените се предвиждат алуминиеви ръбохранители.

Предвидено е смяна на ключове, контакти и осветителни тела с нови, както и подмяна на съществуващата електроинсталация.

Предвидено е направа на водопроводен извод за нова мивка, както и доставка и монтаж на мивка среден размер.

По пода се предвижда монтаж на нова настилка от дъбов паркет. Новият паркет трябва да бъде залепен, изциклен и лакиран, както и монтирани лайсни по стените.

1.4. Основни ремонтни работи в библиотека

Преди започване на ремонтни работи в библиотеката участникът, спечелил поръчката, трябва да изготви интериорен идеен проект, който се одобрява от възложителя.

Предвижда се очукване на стени и тавани, грундиране с дълбокопроникващ контактен грунд и направа на декоративна мазилка "Ойкос" или еквивалент. Шпакловане и двукратно боядисване. На всички ръбове по стените се предвиждат алуминиеви ръбохранители.

Предвидено е смяна на ключове, контакти и осветителни тела с нови, както и подмяна на съществуващата електроинсталация.

По пода се предвижда монтаж на нова настилка от дъбов паркет. Новият паркет трябва да бъде залепен, изциклен и лакиран, както и монтирани лайсни по стените.

Предвижда се монтаж на адресируеми димооптични датчици, както и препрограмиране на пожаро-известителната централа на училището и пусково - наладъчни работи по нови датчици.

1.5. Основни ремонтни работи по покрива

Необходим е частичен ремонт на покрива, откъдето, по време на дъжд, има течове. Покривът няма да бъде променян конструктивно и разрешение за строеж не е необходимо.

Предвижда се разпокриване и сваляне на керемидите от покрива, в частта, която ще се ремонтира, демонтаж на старите олуци и сваляне на старата дървена обшивка.  Дървените греди по покрива се подменят с нови,  доставя се нова дъсчена обшивка и се прави летвена скара за керемиди /двойна/ , върху която се слага подкеремидна мушама.

Свалените керемиди се връщат и пренареждат на покрива като счупените керемиди се подменят с нови.

Предвижда се доставка и монтаж на нови олуци, направа на надолучна и подолучна пола от поцинкована ламарина и направа на обшивка от поцинкована ламарина около комин.

2. Технически спецификации

2.1. Изисквания към строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти или еквивалентни.

В случай, че в Ценовото предложение – Приложение № 10 конкретен материал е обозначен с посочване на марка, производител или патент, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

2.2. Технически изисквания при изпълнението

2.2.1. При изпълнение на проектните работи следва да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

2.2.2. Всеки участник има право да извърши оглед на място и да се запознае с всички условия, които биха повлияли на предложението, и подписва декларация Приложение № 6. Огледът на място може да се извършва всеки работен ден от 10,00 часа до 15,00 часа, без предварителна заявка, до датата на подаване на оферта.

2.2.3. Нормативни документи, които следва да се спазват при изпълнение на строителството.

1. Закон за устройство на територията;

2. Закон за техническите изисквания към продуктите;

3. Наредба № Із-1971/ 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

5. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

6. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на предложението.

2. Всеки участник  следва да подаде оферта за пълния обем на обществената поръчка.

3. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

4. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

5. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

6. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано:

- име на участника;

- адрес за кореспонденция;

- телефон;

- факс;

- електронен адрес;

- наименование на поръчката.

7. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия или представляващия участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако същият разполага с такъв.

8. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

9. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

10. Място и срок за подаване на офертите за участие:  Офертите се приемат в деловодстсвото на 18.СОУ „Уилям Гладстон” с адрес: гр.София, ул. „Пиротска” № 68, всеки делничен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на крайната дата (включително) за подаване на оферти, посочена в поканата.

11. Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 10.00 часа на 22.06.2015 г. в сградата на 18.СОУ „Уилям Гладстон” с адрес: гр.София, ул. „Пиротска” № 68.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

12. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия от длъжностни лица, назначена  със заповед на Възложителя. В  комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

13. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4.

14. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

15. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

16. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, публичната покана и настоящата документация, офертата и участникът се предлагат от комисията на Възложителя за отстраняване от процедурата.

17. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

18. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3от ЗОП.

19. Длъжностните лица от състава на комисията приключват своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

20. Възложителят сключва договори за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в предвидените в ЗОП случаи.

21. Указания към участниците:

21.1.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, при спазване на всички изискания, заложени в ЗОП.  Участниците могат да предлагат неограничен брой подизпълнители.

21.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

21.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП.

21.4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

21.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

21.6. Комуникация между Възложителя и участниците - всички съобщения на Възложителя към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

21.7. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

22. Изисквания към техническото предложение – техническото предложение за изпълнение предмета на поръчката  се изготвя от участника в съответствие с утвърдения от възложителя образец при съблюдване на техническата спецификация към настоящата документация.

Техническите предложения  на участниците следва да  съдържат следното:

Обяснителна записка в която подробно и детайлно е описан подхода на участника  за изпълнение на дейностите, необходими за изпълнение предмета на поръчката, както и описание на това как ще бъдат постигнати изискванията на техническата спецификация. Участниците  трябва да предложат всички дейности и съпътствашите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Всеки участник следва да  аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка. Всеки участник следва да направи предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Участникът трябва да предвиди адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни.

22. Изисквания към ценовото предложение:

23.1. В единичните цени на видовете дейности участниците следва да включат всички разходи за видовете операции, които технологично са необходими за извършване на същите до окончателното им завършване, в т.ч. разходи за заплати, осигуровки, материал, транспорт, печалба и т.н.

23.2. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

23.3. Участникът попълва единичните цени и общaта стойност на отделните дейности без ДДС. На оценка подлежи общата стойност за изпълнение на предвидените дейности.

23.4. Участник, който в ценовата си оферта, е  предложил обща цена за изпълнение на дейностите, надхвърляща посочената в публичната покана и настоящата документация прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

# РАЗДЕЛ IV. гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Участникът, който бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС.

2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: Общинска банка

IBAN : BG 94 SOMB91303343109000, BIC: SOMBBGSF

- банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

3. Определеният изпълнител свободно избира формата на гаранцията за  изпълнение на договора за обществена поръчка.

3.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде бъде издадена в полза на възложителя и да е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Валидността на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде до 30 календарни дни след изтичане срока на договора на избрания изпълнител.

3.2. Разходите по откриването и поддържането на гаранция е за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

4. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1/ оферта – изготвя се по Приложение № 1 от настоящата документация и се представя в оригинал.

2/ Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Изготвя се по Приложение № 2 от настоящата документация и се представя в оригинал.

3/ Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи, попадащи в обхвата на - І-ва група, ІV-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от Закона за устройство на територията – недвижими културни ценности с категория „местно значение” или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е  установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи.

Участникът следва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, заедно с талон - приложение към удостоверението, удостоверяващо неговата валидност или еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга държава -  страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

4/ Разрешение по чл. 91е, ал. 2 от Закона за Министерство на вътрешните работи, издадено от компетентните органи към МВР, удостоверяващо, че кандидатът има право да извършва дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, съгласно предмета на настоящата поръчка – заверено копие.

5/ Удостоверение за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен – заверено копие.

6/ Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - изготвя се по Приложение № 3 от настоящата документация и се представя в оригинал. Декларацията се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.9 от ЗОП.

7/ Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Изготвя се съобразно Приложение № 4 и се представя в оригинал.

8/ Декларация за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – изготвя се съобразно Приложение № 5 и се представя в оригинал. В декларацията се посочват вида на работите, които ще извършват подизпълнителите и съответния дял на участие (в проценти).

9/ Декларация за посещение на обекта и познаване на всички обстоятелства и условия,  които биха повлияли на офертата - изготвя се съобразно Приложение           № 6 и се представя в оригинал.

10/ Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - изготвя се по Приложение № 7 от настоящата документация и се представя в оригинал.

11/ Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата (когато е приложимо) - прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

12/ Справка с изпълнените договори по чл. 51, ал.1 от ЗОП - изготвя се по Приложение № 8 от настоящата документация и се представя в оригинал.

13/ Техническо предложение - изготвя се по Приложение № 9 от настоящата документация и се представя в оригинал.

14/ Ценово предложение - изготвя се по Приложение № 10 от настоящата документация и се представя в оригинал.

РАЗДЕЛ VІ. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Участниците (общо обединението) трябва да са изпълнили през последните 5 (пет) години минимум 1 (един) договор за реконструкция, основен или текущ ремонт на сгради, паметници на културата от местно значение.

За доказване на опита си през последните пет години участника представя  Справка-декларация /по образец/  по член 51, ал.1, т.2  от ЗОП за изпълнени договори за строителство, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Справката-декларация трябва да е придружена от доказателства за посочените данни, както следва:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

2. Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи, попадащи в обхвата на - І-ва група, ІV-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от Закона за устройство на територията – недвижими културни ценности с категория „местно значение” или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е  установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи. Участникът следва да представи заверено ксерокопие на  Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, ведно с талон - приложение към удостоверението, удостоверяващо неговата валидност или еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга държава -  страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

В случай, че участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строително-монтажни работи.

За доказване на съответствието си с това изискване на възложителя участникът/те следва да представят заверено от участника копие на удостоверение /документа за регистрация или да представи декларация  за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон

Забележка: В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице удостоверенито за регистрация в ЦПРС или в аналогичен професионален или търговски регистър  на държава членка на ЕС или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да се представи от  участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

3. Разрешение по чл. 91е, ал. 2 от Закона за Министерство на вътрешните работи, издадено от компетентните органи към МВР, удостоверяващо, че кандидатът има право да извършва дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, съгласно предмета на настоящата поръчка.

За доказване на съответствието си с това изискване на възложителя участникът/те следва да представят заверено от участника копие на разрешение по чл. 91е, ал. 2 от Закона за Министерство на вътрешните работи или да представи декларация  за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.

4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с предмет, сходен с предмета на поръчката;

За доказване на съответствието си с това изискване на възложителя участникът/те следва да представят заверено от участника копие на удостоверение или да представи декларация за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон

5. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията на възложителя за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като следва да представи доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

6. Възложителят ще отстранява от участие в обществената поръчка всеки участник, който не отговаря на минималните изисквания, посочени в тази Публична покана и приложенията към нея, не е представил някой от исканите документи и/или има неточности или грешка/и в математическите изчисления в подадената оферта.

РАЗДЕЛ VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

1. Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура, съгласно чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП, е „Икономически най-изгодно предложение”.

2. Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които:

1/ отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, и

2/ са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за технически възможности и квалификация, заложени от Възложителя в настоящата документация.

3. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, която представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

РАЗДЕЛ VІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

I. Показатели за оценяване:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен брой точки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката – П1 | 50 |
| 2. Предложена цена – П2 | 50 |

ІІ. Относително тегло на показателите за оценяване:

1. Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчкат (П1) - Относително тегло  50 % Максимално възможен брой точки, присъдени на участник – 50.

2. Предложена цена (П2) - Относително тегло 50 % Максимално възможен брой точки, присъдени на участник – 50.

ІII. Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Показател (П1) Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчкат (Максимален брой 50 точки).

(в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация) (максимален брой точки – 50).

Важно и съществено за възложителя е да установи чрез разглеждане на техническите предложения на участниците, доколко всеки от тях  познава материята и спецификата на предстоящата работа във връзка с характера и особеностите  на бъдещите задачи и дейности, предмет на обществената поръчка и търсения в изпълнението им цялостен ефект.

Възложителят ще оценява подхода на участника като част от техническото му предложение, съдържащо предложението му за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката за обосбената/обособените позиция/и, за която /а които участника кандидаства, необходими за постигане на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнението на предмета на поръчката). Участниците  трябва да предложат всички дейности и съпътствашите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Всеки участник следва да  аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка. Всеки участник следва да направи предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Участникът трябва да предвиди адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни.

Метод на формиране на оценката:

Оценка 50 точки – по този показател ще получат  предложенията, за които са в сила следните обстоятелства:

●Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на целите й,  като е обяснил и логическата обвързаност между различните дейности, тяхната последователност и ресурите, които ще използва за реализацията им.

●Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и обвързал с постигането на конкретни резултати.

●Участникът е предложил времеви план за организиране и провеждане на предвидените за изпълнение видове работи, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им.

Оценка 30 точки – по този показател ще получат  предложенията, за които е в сила  поне едно от следните обстоятелства.

●Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, като е обяснил и логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност, но не е посочил ресурсите, които ще използва за реализациятаим.

●Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не ги е обосновал и не ги е обвързал с постигането на конкретни резултати.

●Предложения от участника  времеви план за организиране и провеждане  на предвидените за изпълнение видове работи, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, не е съобразен  с изискванията и сроковете за изпълнението им.

Оценка 10 точки – по този показател ще получат  предложенията, за които е в сила поне едно от следните обстоятелства.

●Участникът само бланкетно е изброил  дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, като  не е ги е подредил   последователно

●Участникът е описал методите, похватите  за провеждане на предвидените за изпълнение видове работи, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не се е  обосновал  защо ще използва тези мерки и похвати и не ги е  обвързал с постигането на конкретни резултати.

● В предложения от участника времеви план за за организиране и провеждане  на предвидените за изпълнение видове работи,  не съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката.

Забележка

Предложения относно цялостния подход за изпълнение на обществената поръчка, които не отговарят на Техническата спецификация и описанието за съдържанието на тази част от офертата или ако липсва тази съставна част от подхода следва да бъдат предложени за отстраняване.

За целите на настоящата методика, в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОП използваните в настоящия раздел определения/понятия следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно“ – следва да се разбира описание, което недвусмислено характеризира конкретния етап или конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/детайлно” - описанието, което освен че съдържа отделни етапи и видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски/слабости в предложението на участника, които не го правят неотговарящо на изискванията, но представляват пропуски в описанието, липса на детайлна информация и др. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски/грешки не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и изискванията, заложени в документацията за участие. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти”.

**** Съществени са тези непълноти/пропуски/грешки в предложението на участника, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания.

2.  Показател (П2): Цена за изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка.

Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.

След извършването на посочената проверка комисията продължава с оценката по показател П2. Оценката се извършва по следната формула:

П2 =  Ц min x 50, където:

Цк

Цmin – най-ниска предложена цена;

Цк - цената на участника за изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка;

П2 – точки, получени от всеки участник.

V. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2

КО има максимална стойност 100 точки.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО, се класира на първо място.

Приложение № 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА 18.СОУ„УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

СОФИЯ

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

От   ............................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ...................................................................................,

(улица, град, община)

....................................................................................................................................................,

представлявано от ............... ...................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти .................................................................................

....................................................................................................................................................,

адрес за съобщения ..................................................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ........ ...................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с условията в обявената от Вас Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”, с настоящото Ви представяме нашата оферта както следва:

Заявявам, че желая да участвам в процедурата за възлагане на обществена поръчка при условията, обявени в поканата и приети от представляваното от мен дружество.

Запознат съм и приемам условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

С подаване на настоящата оферта направените от мен предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране, както и с цялата документация за участие в настоящата процедура и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.9 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

София, ……………. 2015г.		                    Подпис и печат: .....................................

(име и фамилия) .....................................................................

(длъжност на представляващия участника) ....................................................................

Приложение № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

__________________________________________________________

(наименование на участника)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| СЕДАЛИЩЕ: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| телефон: |  |
| факс: |  |
| e-mail адрес: |  |
| ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ УЧАСТНИКА ПО УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета): |  |
| 1. Три имена |  |
| 2. Три имена |  |
| УЧАСТНИКЪТ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО (невярното се зачертава) от следните лица (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета): |  |
| 1. Три имена |  |
| 2. Три имена |  |

Дата:..............2015 г.                                          Управител:   .......................................

(име, подпис и печат)

Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е представлява обединението, съгласно договора или друг документ.

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................

от ………......................................., адрес:................................................................................., в качеството си на .................................................................................................... на ............................................................................, ЕИК: ....................................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................................................................

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава сма „A” от ЗОП с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението (включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността .

9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11(14) са:

1. .................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са:

1. .................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

Дата:…..........…… 2015 г. ДЕКЛАРАТОР: …………………… /име и длъжност/ Забележка: Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие

с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................

от ………......................................., адрес:................................................................................., в качеството си на .................................................................................................... на ............................................................................, ЕИК: ....................................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................................................................

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм, съответно представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 1, т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата.

2. Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:…..........…… 2015 г.				ДЕКЛАРАТОР: ……………………

/име и длъжност/

Забележка: При подписването на настоящата декларация следва да се има предвид че: "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;в) роднини по сватовство - до втора степен включително;г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

24. "Свързано предприятие" е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

# Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

# за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................

от ………......................................., адрес:................................................................................., в качеството си на .................................................................................................... на ............................................................................, ЕИК: ....................................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................................................................

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Няма да ползвам/ ще ползвам подизпълнител.

(ненужното се зачертава)

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителя/и са ............................................................................................................, съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ....................................... %

Предвидения/ните подизпълнител/и е/са:

1. .........................................................................................................................................

Наименование на подизпълнителя

ЕИК .............................., представляван от ....................................................................

(трите имена)

в качеството си на ...................................................................

(длъжност)

2. ..................................................................................................................

Наименование на подизпълнителя

ЕИК .............................., представляван от ....................................................................

(трите имена)

в качеството си на ...................................................................

(длъжност)

Дата:…..........…… 2015 г.				ДЕКЛАРАТОР: ……………………

/име и длъжност/

# Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за посещение на обекта и познаване на всички обстоятелства и условия,

които биха повлияли на офертата

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................

от ………......................................., адрес:................................................................................., в качеството си на .................................................................................................... на ............................................................................, ЕИК: ....................................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................................................................

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Посетил съм обекта, предмет на обществената поръчка: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон” и съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата.

Дата:…..........…… 2015 г.				ДЕКЛАРАТОР: ……………………

/име и длъжност/

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................

от ………......................................., адрес:................................................................................., в качеството си на .................................................................................................... на ............................................................................, ЕИК: ....................................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................................................................

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Участникът.....................................................(посочете фирмата на участника), който представлявам: при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:…..........…… 2015 г.				ДЕКЛАРАТОР: ……………………

/име и длъжност/

Приложение № 8

Списък на договорите с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 5 (пет) календарни години, съгласно                чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

| Изпълнени договори пореден № | Предмет | Начална и крайна дата на изпълнение на договора | Стойност на договора | Кратко описание на извършените дейности по договора | Възложител – адрес, телефон, факс, електронна поща |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

**за всеки от посочените договори следва да бъдат представени;

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

София, ……………. 2015г.			        Подпис и печат: ........................................

(име и фамилия) .....................................................................

(длъжност на представляващия участника) ....................................................................

Приложение № 9

ДО

ДИРЕКТОРА

НА 18.СОУ„УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

СОФИЯ

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП, с предмет:  „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

От  ...................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП, с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон” ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и да остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация;

2. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката в срок до 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договор за изпълнение, в случай, че бъдем класирани на първо място.

3. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация;

4. Към Техническата оферта прилагаме:

Обяснителна записка в която подробно и детайлно е описан подхода ни за изпълнение на дейностите, необходими за изпълнение предмета на поръчката, както и описание на това как ще бъдат постигнати изискванията на техническата спецификация.

Предложение на всички дейности и съпътствашите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. бъдещи действия, които ще бъдат изпълнени във връзка с изпълнението на дейностите, предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката.

Предложение за адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

София, ……………. 2015г.			        Подпис и печат: ........................................

(име и фамилия) .....................................................................

(длъжност на представляващия участника) ....................................................................

Приложение № 10

ДО

ДИРЕКТОРА

НА 18.СОУ„УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

СОФИЯ

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”

От  ...................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с документацията за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон” и извършения оглед на място, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

# І. Предлагана крайна цена за изпълнение на СМР, включени в количествено - стойностната сметка по-долу: ....................................………………… ( ……………… ……………………………… с думи) лв. без  ДДС.

Предлаганата цена е образувана, както следва:

| № | Видове СМР | Ед. мярка | Количе-ство | Ед.цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СМР по коридори 2-ри етаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тала - пендел | бр. | 24,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на дървени врати единични | бр. | 12,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на дървени врати двойни | бр. | 13,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на ключове | бр. | 6,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на радиатори | бр. | 25,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на пожарни димооптични датчици, вкл.основата | бр. | 15,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на тонколони по стени | бр. | 15,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на ръчни пожароизвесители | бр. | 6,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на осветителни тела "EXIT" | бр. | 13,00 |  |  |
| 10 | Направа на вътрешно скеле | м2 | 520,00 |  |  |
| 11 | Очукване на подкожушена мазилка по стени | м2 | 478,50 |  |  |
| 12 | Стъргане мазилка по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 13 | Сваляне на блажна боя по цокъл | м2 | 492,45 |  |  |
| 14 | Полагане на контактен грунд по стени и тавани | м2 | 1 717,10 |  |  |
| 15 | Направа на мазилка по стени | м2 | 478,50 |  |  |
| 16 | Направа на мазилка по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 17 | Шпакловка по стени | м2 | 1 196,25 |  |  |
| 18 | Шпакловка по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 347,00 |  |  |
| 20 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 21 | Боядисване тавани бял латекс | м2 | 520,85 |  |  |
| 22 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 703,80 |  |  |
| 23 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 703,80 |  |  |
| 24 | Боядисване блажна боя по цокли | м2 | 492,45 |  |  |
| 25 | Покриване подове с предпазен полиетилен | м2 | 520,85 |  |  |
| 26 | Покриване и облепване на прозорци | м2 | 190,00 |  |  |
| 27 | Почистване и полиране подова настилка плочи и мозайка | м2 | 520,85 |  |  |
| 28 | Монтаж на пожароизвестителни димоотптични датчици, вкл.основата | бр. | 15,00 |  |  |
| 29 | Mонтаж на тонколони по стени | бр. | 15,00 |  |  |
| 30 | Mонтаж на ръчни пожароизвесители | бр. | 6,00 |  |  |
| 31 | Mонтаж на осветителни тела "EXIT" | бр. | 13,00 |  |  |
| 32 | Монтаж на радиатори | бр. | 25,00 |  |  |
| 33 | Доставка на алуминиеви глидери h=500мм | бр. | 165,00 |  |  |
| 34 | Доставка на окоплектовка за радиатори | бр. | 14,00 |  |  |
| 35 | Преправяне на аншлуси за радиатори | бр. | 14,00 |  |  |
| 36 | Изработка, доставка и монтаж на радиатори решетки | бр. | 25,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "пендел" с кълбо и енергоспестяващи крушки | бр. | 30,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на ключ - девиаторен /Schneider Electric/ или еквивалентен | бр. | 12,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на дървени врати от масив /единични/, вкл. реставрация на каса | бр. | 12,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на дървени врати от масив /двойни/, вкл. реставрация на каса | бр. | 13,00 |  |  |
|  | Общо СМР по коридори 2-ри етаж: |  |  |  |  |
|  | СМР по коридори 3-ти етаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тала - пендел | бр. | 24,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на дървени врати единични с каса | бр. | 19,00 |  |  |
| 3 | вра | бр. | 5,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на ключове | бр. | 11,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на радиатори | бр. | 26,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на пожарни димооптични датчици, вкл.основата | бр. | 18,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на тонколони по стени | бр. | 19,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на ръчни пожароизвесители | бр. | 6,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на осветителни тела "EXIT" | бр. | 9,00 |  |  |
| 10 | Направа на вътрешно скеле | м2 | 520,00 |  |  |
| 11 | Очукване на подкожушена мазилка по стени | м2 | 378,95 |  |  |
| 12 | Стъргане мазилка по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 13 | Сваляне на блажна боя по цокъл | м2 | 494,20 |  |  |
| 14 | Полагане на контактен грунд по стени и тавани | м2 | 1 784,00 |  |  |
| 15 | Направа на мазилка по стени | м2 | 378,95 |  |  |
| 16 | Направа на мазилка по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 17 | Шпакловка по стени | м2 | 1 263,15 |  |  |
| 18 | Шпакловка по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 286,50 |  |  |
| 20 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по тавани | м2 | 520,85 |  |  |
| 21 | Боядисване тавани бял латекс | м2 | 520,85 |  |  |
| 22 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 768,95 |  |  |
| 23 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 768,95 |  |  |
| 24 | Боядисване блажна боя по цокли | м2 | 494,20 |  |  |
| 25 | Покриване подове с предпазен полиетилен | м2 | 530,00 |  |  |
| 26 | Покриване и облепване на прозорци | м2 | 252,80 |  |  |
| 27 | Почистване и полиране подова настилка плочи и мозайка | м2 | 520,85 |  |  |
| 28 | Монтаж на пожароизвестителни димоотптични датчици, вкл.основата | бр. | 18,00 |  |  |
| 29 | Монтаж на тонколони по стени | бр. | 19,00 |  |  |
| 30 | Монтаж на ръчни пожароизвесители | бр. | 6,00 |  |  |
| 31 | Монтаж на осветителни тела "EXIT" | бр. | 9,00 |  |  |
| 32 | Монтаж на радиатори | бр. | 26,00 |  |  |
| 33 | Доставка на алуминиеви глидери h=500мм | бр. | 235,50 |  |  |
| 34 | Доставка на окоплектовка за радиатори | бр. | 19,00 |  |  |
| 35 | Преправяне на аншлуси за радиатори | бр. | 19,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска от ПДЧ | бр. | 26,00 |  |  |
| 37 | Изработка, доставка и монтаж на радиатори решетки | бр. | 26,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "пендел" с кълбо и енергоспестяващи крушки | бр. | 23,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на ключ - девиаторен /Schneider Electric/ или еквивалентен | бр. | 12,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на дървени врати /единични/, комплект с каса | бр. | 19,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на дървени врати /двойни/, комплект с каса | бр. | 5,00 |  |  |
|  | Общо СМР по коридори 3-ти етаж: |  |  |  |  |
|  | Стълбища от 1-ви до 3-ти етаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тала - пендел | бр. | 8,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове | бр. | 5,00 |  |  |
| 3 | Направа на вътрешно скеле | м2 | 45,00 |  |  |
| 4 | Очукване на подкожушена мазилка по стени | м2 | 141,75 |  |  |
| 5 | Стъргане мазилка по тавани | м2 | 103,80 |  |  |
| 6 | Сваляне на блажна боя по цокъл | м2 | 248,50 |  |  |
| 7 | Полагане на контактен грунд по стени и тавани | м2 | 576,30 |  |  |
| 8 | Направа на мазилка по стени | м2 | 141,75 |  |  |
| 9 | Направа на мазилка по тавани | м2 | 103,80 |  |  |
| 10 | Шпакловка по стени | м2 | 472,50 |  |  |
| 11 | Шпакловка по тавани | м2 | 103,80 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 189,60 |  |  |
| 13 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по тавани | м2 | 103,80 |  |  |
| 14 | Боядисване тавани бял латекс | м2 | 103,80 |  |  |
| 15 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 224,00 |  |  |
| 16 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 224,00 |  |  |
| 17 | Боядисване блажна боя по цокли | м2 | 248,50 |  |  |
| 18 | Покриване подове с предпазен полиетилен | м2 | 120,00 |  |  |
| 19 | Покриване и облепване на прозорци | м2 | 39,50 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "пендел" с кълбо и енергоспестяващи крушки | бр. | 8,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на ключ за осветление | бр. | 5,00 |  |  |
| 22 | Доставка и направа на метална решетка на стълбище към таван | м2 | 9,60 |  |  |
| 23 | Направа на преработка на парапет /за увеличаване на височината/ | м | 29,50 |  |  |
|  | Общо за стълбища от 1-ви до 3-ти етаж: |  |  |  |  |
|  | Кабинет |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дървена ламперия | м2 | 51,18 |  |  |
| 2 | Демонтаж осветителни тела | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 25,27 |  |  |
| 4 | Демонтаж на дървена конструкция под дюшеме | м3 | 2,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 5,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на пожарни димооптични датчици, вкл.основата | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Направа на вътрешно скеле | м2 | 26,00 |  |  |
| 8 | Очукване на подкожушена мазилка по стени | м2 | 80,27 |  |  |
| 9 | Стъргане мазилка по тавани | м2 | 25,23 |  |  |
| 10 | Полагане на контактен грунд по стени и тавани | м2 | 105,50 |  |  |
| 11 | Направа на мазилка по стени | м2 | 80,27 |  |  |
| 12 | Направа на мазилка по тавани | м2 | 25,23 |  |  |
| 13 | Шпакловка по стени | м2 | 80,27 |  |  |
| 14 | Шпакловка по тавани | м2 | 25,23 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 5,40 |  |  |
| 16 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по тавани | м2 | 25,23 |  |  |
| 17 | Боядисване тавани бял латекс | м2 | 25,23 |  |  |
| 18 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 80,27 |  |  |
| 19 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 80,27 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на греди по пода 8/8 | м3 | 0,75 |  |  |
| 21 | Достажка и монтаж на метални планки | бр. | 75,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на влагоустойчив шперплат по пода | м2 | 26,30 |  |  |
| 23 | Достажка и монтаж на дъбов паркет II-качество | м2 | 26,30 |  |  |
| 24 | Циклене на паркет | м2 | 26,30 |  |  |
| 25 | Лакиране на паркет | м2 | 26,30 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на первази | м | 20,50 |  |  |
| 27 | Изработка, доставка и монтаж на подпрозоречна дъска и радиаторна решетка от ПДЧ /по архитектурен детайл в цвят/ | бр. | 1,00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на проводник тип ПВВМ 3x2,5мм2 | м | 40,00 |  |  |
| 29 | Доставка и полагане на проводник тип ПВВМ 3x1,5мм2 | м | 80,00 |  |  |
| 30 | Направа на лампен излаз | бр. | 6,00 |  |  |
| 31 | Направа на контактен излаз | бр. | 8,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на двоен контакт | бр. | 8,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 1,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на розетка за интернет RJ45 | бр. | 6,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на розетка за телефон RJ11 | бр. | 2,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "СФЕРА" с диамртър 30см и височина 70см - висяща от тавана по детайл | бр. | 3,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "СФЕРА" с диамртър 40см и височина 1200см - висяща от тавана по детайл | бр. | 1,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "СФЕРА" с диамртър 40см и височина 90см - висяща от тавана по детайл | бр. | 2,00 |  |  |
| 39 | Кабелен излаз с UTP cat5 | бр. | 6,00 |  |  |
| 40 | Кабелен излаз с FTP cat5e | бр. | 2,00 |  |  |
| 41 | Доставка и полагане на проводник тип UTP | м | 50,00 |  |  |
| 42 | Доставка и полагане на проводник тип FTP | м | 25,00 |  |  |
| 43 | Монтаж на пожароизвестителни димоотптични датчици, вкл.основата | бр. | 1,00 |  |  |
| 44 | Направа на извод за мивка | бр. | 1,00 |  |  |
| 45 | Доставка и полагане на PPR тръба Ø20мм, вкл.фитинги | м | 4,50 |  |  |
| 46 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø50мм, вкл.фасонни части | м | 1,20 |  |  |
| 47 | Направа на извод - мръсен канал за мивка | бр. | 1,00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр. | 1,00 |  |  |
| 49 | Събиране, ръчен пренос и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2,50 |  |  |
|  | Общо кабинет: |  |  |  |  |
|  | Библиотека |  |  |  |  |
| 1 | Направа на интериорен проект | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж дървена ламперия | м2 | 108,07 |  |  |
| 3 | Демонтаж на мивка | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на стара водопроводна инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж осветителни тела | бр. | 7,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 153,27 |  |  |
| 7 | Демонтаж на дървена конструкция под дюшеме | м3 | 12,80 |  |  |
| 8 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 19,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на пожарни димооптични датчици, вкл.основата | бр. | 3,00 |  |  |
| 10 | Направа на вътрешно скеле | м2 | 170,00 |  |  |
| 11 | Очукване на подкожушена мазилка по стени | м2 | 119,33 |  |  |
| 12 | Стъргане мазилка по тавани | м2 | 169,30 |  |  |
| 13 | Полагане на контактен грунд по стени и тавани | м2 | 363,72 |  |  |
| 14 | Направа на мазилка по стени | м2 | 227,40 |  |  |
| 15 | Направа на мазилка по тавани | м2 | 169,30 |  |  |
| 16 | Шпакловка по стени | м2 | 227,40 |  |  |
| 17 | Шпакловка по тавани | м2 | 169,30 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 72,50 |  |  |
| 19 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по тавани | м2 | 169,30 |  |  |
| 20 | Боядисване тавани бял латекс | м2 | 169,30 |  |  |
| 21 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 174,56 |  |  |
| 22 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 174,56 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на декоративна мазилка тип "ОЙКОС" или еквивалент | м2 | 42,50 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на лакобел по стени | м2 | 10,34 |  |  |
| 25 | Направа на преграднча стена от гипсокартон, вкл.топлоизолация | м2 | 25,45 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на метална конструкция | кг. | 325,50 |  |  |
| 27 | Антикоразионна защита на метална конструкция | м2 | 13,50 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на прегради от моностъкло | м2 | 22,81 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на греди по пода 8/8 | м3 | 3,25 |  |  |
| 30 | Достажка и монтаж на метални планки | бр. | 352,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на влагоустойчив шперплат по пода | м2 | 156,74 |  |  |
| 32 | Достажка и монтаж на дъбов паркет II-качество | м2 | 156,74 |  |  |
| 33 | Циклене на паркет | м2 | 156,74 |  |  |
| 34 | Лакиране на паркет | м2 | 156,74 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на первази | м | 81,20 |  |  |
| 36 | Изработка, доставка и монтаж на подпрозоречна дъска и радиаторна решетка от ПДЧ /по архитектурен детайл в цвят/ | бр. | 8,00 |  |  |
| 37 | Облицоване с дъсчена обшивка по колони, вкл.направа на скара | м2 | 12,50 |  |  |
| 38 | Импрегниране и боядисване на дъсчена обшивка | м2 | 12,50 |  |  |
| 39 | Доставка и полагане на проводник тип ПВВМ 3x2,5мм2 | м | 300,00 |  |  |
| 40 | Доставка и полагане на проводник тип ПВВМ 3x1,5мм2 | м | 280,00 |  |  |
| 41 | Направа на лампен излаз | бр. | 42,00 |  |  |
| 42 | Направа на контактен излаз | бр. | 30,00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на двоен контакт | бр. | 30,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 3,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 1,00 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на розетка за интернет RJ45 | бр. | 8,00 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на розетка за телефон RJ11 | бр. | 5,00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "СФЕРА" с диамртър 30см и височина 70см - висяща от тавана по детайл | бр. | 14,00 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "СФЕРА" с диамртър 40см и височина 1200см - висяща от тавана по детайл | бр. | 12,00 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "СФЕРА" с диамртър 40см и височина 90см - висяща от тавана по детайл | бр. | 13,00 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "СФЕРА" с диамртър 60см и височина 120см - висяща от тавана по детайл | бр. | 3,00 |  |  |
| 52 | Кабелен излаз с UTP cat5 | бр. | 8,00 |  |  |
| 53 | Кабелен излаз с FTP cat5e | бр. | 5,00 |  |  |
| 54 | Доставка и полагане на проводник тип UTP | м | 100,00 |  |  |
| 55 | Доставка и полагане на проводник тип FTP | м | 500,00 |  |  |
| 56 | Монтаж на пожароизвестителни димоотптични датчици, вкл.основата | бр. | 3,00 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на адресируем димооптичен датчик SENSO IRIS S 130 | бр. | 3,00 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на основа стандартна SENSO IRIS B 124 | бр. | 3,00 |  |  |
| 59 | Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестителен детектор | бр. | 3,00 |  |  |
| 60 | Доставка и полагане на кабел 2 х 1мм2 S - червен GR3 | м | 48,50 |  |  |
| 61 | Препрограмиране на пожаро-известителна централа и пусково - наладъчни работи по нови датчици | бр. | 1,00 |  |  |
| 62 | Събиране, ръчен пренос и извозване на строителни отпадъци | м3 | 12,50 |  |  |
|  | Общо за библиотека: |  |  |  |  |
|  | Покривни работи |  |  |  |  |
| 1 | Разпокриване и сваляне на керемиди от покрив, вкл.сортиране | м2 | 112,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари олуци | м | 15,50 |  |  |
| 3 | Сваляне на дървен материал от съществуващ покрив | м3 | 0,60 |  |  |
| 4 | Подмяна на дървени греди 100х100мм. | м | 40,00 |  |  |
| 5 | Доставка и направа на нова дъсчена обшивка | м2 | 112,00 |  |  |
| 6 | Доставка и направа на летвена скара за керемиди /двойна/ | м2 | 112,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на подкеремидна мушама | м2 | 112,00 |  |  |
| 8 | Доставка и покриване с нови керемиди по покрив /частично/ | м2 | 56,00 |  |  |
| 9 | Покриване със стари керемиди | м2 | 56,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на нови олуци | м | 15,50 |  |  |
| 11 | Направа на надолучна пола от поцинкована ламарина | м | 15,50 |  |  |
| 12 | Направа на подолучна пола от поцинкована ламарина | м | 15,50 |  |  |
| 13 | Направа на обшивка от поцинкована ламарина около комин | м | 16,20 |  |  |
| 14 | Събиране, ръчен пренос и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2,85 |  |  |
|  | Общо за покривни работи: |  |  |  |  |
|  | Всичко без ДДС: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | КРАЙНА СТОЙНОСТ: |  |  |  |  |

ІІ. Предлагани стойности на параметрите за ценообразуване на непредвидени СМР:

| Параметри | Стойност на калкулативните параметри |
| --- | --- |
| Часова ставка | _________ лв./ч.ч. |
| Допълнителни разходи върху труда | _________ процента |
| Допълнителни разходи върху механизацията | _________ процента |
| ДСР върху стойността на материалите | _________ процента |
| Печалба върху вложения труд, материали и механизация | _________ процента |
| Цени на влаганите материали и механизация | По фактурна стойност, приета от Възложителя |

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител, да внесем гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

София, ……………. 2015г.			        Подпис и печат: ........................................

(име и фамилия) .....................................................................

(длъжност на представляващия участника) ....................................................................

Приложение № 11

Д О Г О В О Р

№………………/…………..2015 год.

Днес, ............... 2015 година, в гр. София, между:

18.СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, със седалище: гр.София, ул.“Пиротска” № 68, Булстат: 000669190, представлявано от Величка Стойчева – директор, и Димитър Миланов – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

“......................................................................”, представлявано от ............................... - ................................., със седалище и адрес на управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК ........................., ИД по ЗДДС BG.........................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл. 101е от ЗОП, се сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон”.

(2) Всички дейности ще бъдат извършени съгласно предложените техническо и ценово предложение, неразделна част от договора – Приложение № 1.

(3) Ако в хода на изпълнение на възложените строително –монтажни работи (СМР) се установи, че се налага извършването на непредвидени СМР (различни от специфицираните в количествено-стойностната сметка – Приложение № 1), те се изпълняват след одобрение от Възложителя, въз основа на подготвена от Изпълнителя и надзорния орган на Възложителя (инвеститорския контрол) заменителна таблица, в рамките на договорената стойност по чл. 4  на договора.

ІІ.  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Общата цена на договора е ……………. /………………………./  без ДДС или …………………/………………/  с включено ДДС.

(2) Общата цена включва  всички разходи по изпълнението на обекта на поръчката. Така предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение през срока на договора.

Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

1. Авансово в размер на 30% от стойността по чл. 2 от договора. Сумата се превежда на Изпълнителя в 3/три/ дневен срок от датата на подписване на договора  след представяне на надлежно оформена фактура и ЗАПИС НА ЗАПОВЕД от Изпълнителя за получената сума със срок на валидност срока на договора.

2. Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от цената по настоящия договор на база приети Актове за извършена работа - заплаща се в 10 - дневен срок след отчитане с Акт - Протокол образец № 19, представяне на надлежно оформена  фактура от Изпълнителя и след регулация на получените авансово средства.

3. Окончателно плащане в размер на 10 % след отчитане на последните извършени СМР - заплаща се в 10-дневен срок след приемане на строежа с протокол и представяне на надлежно оформена  фактура от Изпълнителя.

Чл.4. (1)   Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя.

(2) При прекратяване на договора поради неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово преведената сума се възстановява по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5. Срокът за изпълнение на договора е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на предаване на строителната площадка.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предвидената в чл.2 цена за финансиране на обекта.

(2) Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

(3) Да участва със свой представител при приемане на обекта.

(4) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ  КОНТРОЛ имат право,  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникват:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от договора;

2. действащите нормативни уредби в Република България – за строителство,  безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

(6) Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

(7) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

(8) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително  възникналите нови видове работи.

(9) Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

(10). Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по сключени договори за подизпълнение.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.14. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V.  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.16.(1) Гаранционният срок се определя съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок.Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

# VІ. гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. (1). При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението му в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцията за изпълнение в една от следните форми: депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя или като банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ свободно избира формата на гаранцията за изпълнение по този договор.

Чл. 18.(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Валидността на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде до 30 календарни дни след изтичане срока на договора.

(2). Разходите по откриването и поддържането на гаранцията е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция да не бъде по-малък от определения размер по чл. 17.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VІI.   УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20 Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изпълнение на договора.

2. Преди изтичане срока на действие на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

VІII.   НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. При неспазване срока по чл.5 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на съответния обект по чл.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.24. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.25. В случаите на неизпълнение на срока по чл.5. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.26. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.

IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по  съдебен ред.

Чл.28. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.29. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 1: Техническо и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                      			ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гл. счетоводител:

Димитър Миланов

ДИРЕКТОР:

Величка Стойчева