18 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

Гр.София , 1303, ул.”Пиротска” №68 ,тел.02 988 03 01, тел/факс02 987 96 82

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА

ДИРЕКТОР НА 18-ТО СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН” , ГР. СОФИЯ

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я и У К А З А Н И Я

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

по реда на чл. 187-194 от ЗОП и чл. 96-97 от ППЗОП

/събиране на оферти с обява/

м. Юни, 2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ II

- ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ; КС – Приложение 1

- КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

РАЗДЕЛ III

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1.ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ

1.2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

РАЗДЕЛ IV

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

РАЗДЕЛ VI

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА

РАЗДЕЛ VI

ГАРАНЦИИ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ VIII

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ I

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Предмет на обществената поръчка: Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 – ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

1.2. Целта на настоящето възлагане е избор на изпълнител и сключване на договор за извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности, с цел обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 – ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”.

### 1.3. Възложител: Директорът на 18-то СУ „Уилям Гладстон”, гр. София

### 1.4. Място на изпълнение: 18-то СУ „Уилям Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска” 68

1.5. Срок за изпълнение на поръчката: по предложение на участника, избран за изпълнител, но не повече от 60 дни от датата на сключване на договора

2. Правно основание, ред за възлагане и прогнозна стойност

2.1. На основание чл. 186 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, настоящата обществената поръчка се възлага чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187-195 от ЗОП и съгласно чл. 96-97 от ППЗОП.

2.2. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 158 900.00 лв. без ДДС.

Оферти на участници, които надхвърлят посочения максимален финансов ресурс ще бъдат отстранени от участие.

3. Критерий за възлагане:

Обществената поръчка се възлага чрез „Икономически най-изгодна оферта” на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена”

4. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка:

В Техническата спецификация (ТС) са посочени изискванията на възложителя, приложимите нормативни актове, правила, стандарти и професионални изисквания относими към дейностите, предмет на поръчката. Пълният обхват на видовете дейности и количества, дължими от изпълнителя, са разписани в КС - Приложение 1, неразделна част от ТС, както и в проекто-договора, приложен към тази документация за участие..

5. Оглед на обекта

Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в сградата на 18-то СУ, до изтичане на срока, определен за получаване на оферти.

### 6. Срок на валидност на офертите

6.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Участник, представил оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отстранен от участие.

7. Финансиране

Настоящата поръчка се финансира по договор EDU.0156.20161201, сключен между 18-то СУ “Уилям Гладстон”, гр. София и фондация „Америка за България” и е в изпълнение на проект „ Център по природоматематически науки“

РАЗДЕЛ II

1. ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация (ТС) е неделима част от документацията за участие  и посочените в нея изисквания и условия са задължителни за участниците.

Участниците следва да имат предвид, че обектът, в който ще се извършват СМР е паметник на културата от местно значение,  поради което са напълно забранени дейности и/или промени, извън посочените в КС – Приложение 1 към тази документация.

Предметът на обществената поръчка включва извършване на вътрешен ремонт - строително-монтажни работи, по видове и количества съгласно КС – Приложение 1 към ТС. Изпълнението на дейностите, респ. предаване на обекта се извършва чрез  Протокол 19 за установяване у заплащане на извършените СМР, без забележки, съгласно разработения и одобрен технически проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектната документация.

Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта на интервенция, всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в сградата на 18-то СУ, до изтичане на срока, определен за получаване на оферти.

Срок за изпълнение на СМР и график:

Срокът за изпълнение на СМР е съгласно офертата на Изпълнителя. Същият започва да тече от датата на подписване на първия по ред протокол за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При започване на работа, Изпълнителят трябва да актуализира предложените в Техническото си предложение линеен график за изпълнение на предвидените по договора СМР и диаграма на работната ръка, съобразени с конкретните условия на строителната площадка.

Крайният срок за изпълнение на обекта не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.

За крайна дата на изпълнение на този срок се счита датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за извършено строителство без забележки.

Максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е 60 календарни дни.

Изпълнение на СМР и изисквания за качество:

Изпълнителят е длъжен:

- при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите нормативни актове, БДС, Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР), както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, лицето, изпълняващо инвенститорски контрол и проектанта, осъществяващ авторски надзор;

- да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно предложеното в офертата му, действащото българско законодателство и уговореното в договора ;

- да осигурява необходимите материали, оборудване, инструменти и др. под.,  необходими за изпълнение на дейностите;

- вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи, следва да отговарят на предвидените такива в техническия проект и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да бъдат предварително съгласувани/одобрени с авторския надзор и Възложителя;

- да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си, съгласно изискванията на възложителя и да осигури необходимия персонал за изпълнение на договора;

- да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи;

- да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на Възложителя, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи.

- да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на Възложителя, всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението.

- по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от Възложителя лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицeто, осъществяващо авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи;

- да сключи Застраховка за обекта (застраховка за строително – монтажните рискове съгласно договорената стойност на изграждания обект) с клаузи, включващи видовете работи СМР и Застраховка, която да обезпечи покриването на вредите към трети лица във връзка с осъществяваните СМР;

- да информира в писмен вид Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на обектите и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- да поддържа точно и систематизирано пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора;

- да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

Безопасност и координация

При изпълнение на строително-ремонтните дейности да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

Да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004.

Защита на околната среда

При извършване на СМР задължително да се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които да започне преди и да продължи в периода на СМР на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в района.

Обхват и изисквания към отделните СМР:

Всички предвидени за ремонт класни стаи, хранилища и санитарно-хигиенни помещения, съгласно КС – Приложение 1 към ТС,  трябва да се грундират с контактен грунд, шпакловат и двукратно да се  боядисат.

Боядисването е с блажна боя по стени на височина до 1,50 м. от пода и с латекс по стени и тавани. По ръбовете на стените се монтират алуминиеви ръбохранители.

Монтаж на нови осветителни тела, ключове и контакти. Преди започване на ремонтните дейности пожароизвестителните димооптични датчици се свалят и след приключването им се монтират отново.

Демонтаж на дюшеме, доставка и монтаж на масивен паркет. Циклене и лакиране – двукратно. Монтиране на нови первази – покрай стените.

Изборът на всички цветове и материали се извършва след одобряване от възложителя на предоставени мостри и каталози.

Ще се извърши подмяна на ВиК и Електрическа инсталация в част от помещенията.

# Вътрешни гипсови мазилки, шпакловки

Вътрешни гипсови  мазилки и шпакловка да се изпълняват и приемат съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и изискванията на Възложителя.

Дебелината на основният пласт мазилка трябва да бъде 15-20 мм. за стени и 10 мм. за тавани. Дебелината на втория пласт трябва да бъде 10 мм.

Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.

Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°С.

Всички дефекти в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Качеството и вида материали за вътрешни гипсови мазилки и шпакловки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

За вътрешна шпакловка се използват готови гипсови разтвори.

Настилки

Настилките да се изпълняват и приемат съгласно ПИПСМР и изискванията на производителя.

Основният пласт трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, хоризонтален, без локални повреди.

При полагане на подови настилки на разтвор на циментова основа, то основата се навлажнява.

Настилки с материали на циментова основа, да се изпълняват при температура над 5°С.

Не се допуска движение върху настилките преди набиране на якост.

Бояджийски работи

Преди боядисване с латекс стените и таваните да се грундират с дълбоко проникващ грунд.

Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на предходния.

Боята за стени и тавани да е на водна основа и безвредна.

Изменение на КСС:

При установени по време на СМР разлики в предвидените количества на отделните видове и количества дейности, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за необходимостта от промяна на КСС при констатирани разлики в предвидените количества на отделните видове СМР.

В този случай, конкретните количества по позиции на видове работи в заменителната таблица следва да бъдат уточнени и декларирани в хода на изпълнение на СМР и фактурирани /отчетени/ – на окончателно плащане.

Изпълнителят задължително представя към окончателното плащане документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др.

Изпълнителят следва да има предвид, че след направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не следва да се увеличава.

При промяна/замяна на определен вид материал

В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с Изпълнителя.

При искане за заплащане на средства за тази промяна, Изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица и  констативни протоколи и др. приложими

Няма да се заплащат изпълнени позиции, които не са част от КСС и за които Изпълнителят не е получил одобрение от Възложителя.

Изисквания към Гаранционния срок

Гаранционният срок на изпълнените СМР е съгласно посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписания Приемо-предавателен протокол.

За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в по реда и в сроковете съгласно условията на договора.

Видове и количества СМР: Описани са в КС – Приложение 1 към ТС – във формат xls, отделен файл.

2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните показатели:

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА | Относителна тежест , % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни) | 10 |
| 2 | Мерки за управление на рисковете | 30 |
| 2 | Предлагана цена | 60 |

Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от  оценки по отделните показатели, изчислена по формулата:

КО = П1х10 %+ П2х 30% + П3х60%

Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.

1.ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.1.Оценката по показател П1: „Срок за изпълнение на СМР“ се определя по следната формула:

П1 = (П1 min / П1 i) х 10, където:

П1 i  -  предложеният срок от i-тия участник;

П1 min	-  най-краткият предложен срок

П1 - оценката на i-тия участник по показателя

Максималният срок за изпълнение на СМР е 60 (шестдесет) дни от подписване на договора. Участници, предложили срок, по-дълъг от 60 дни ще бъдат отстранени  от участие.

Максималния брой точки по показателя  е 10 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%.

| 1.2. Оценката по показател на П2: „Мерки за управление на риска” се определя чрез експертна оценка на предложенията на участниците за управление на посочените от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: Закъснение при започване на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация; Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес. Оценяването ще се извърши съгласно приложената по-долу 4-степенна скала за оценяване със съответния брой точки към всяко експертно заключение. Скала за оценка: |
| --- |
| Участникът е разгледал всички рискове, посочил е обхватът и степен на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с конкретни мерки за недопускане и предотвратяване настъпването му, посочени са планирани резултати, както и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Участникът е отчел възможните аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове, оценил е и е предвидил степента на въздействието им върху изпълнението. Предложението по този показател се отличава с последователно и логическо изложение, в което е отчетена взаимовръзката между рисковете и съответстващите на тях мерки за постигане целите на изпълнението. | 40 точки |
| Участникът е разгледал всички рискове, посочил е обхватът и степен на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението. Предложени са контролни дейности, по отношение на рисковете и конкретни мерки за недопускане и предотвратяване настъпването им, както и дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Участникът е отчел възможни аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове. Предложението по този показател се отличава с последователно и логическо изложение, в което са обхванати посочените от възложителя рискове и съответстващите на тях мерки за постигане целите на изпълнението. | 30 точки |
| Участникът е разгледал всички рискове, посочил е обхватът и степента на въздействие на риска върху изпълнението. Предложени са мерки за управление на рисковете, но не всички от тях гарантират недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. на последиците от настъпването му. Предложението по този показател съдържа изискуемата информация, обхванати са посочените от възложителя рискове и са посочени мерки за тяхното управление. | 20 точки. |
| Участникът е разгледал всички рискове, посочен е обхватът и степента на въздействие на риска върху изпълнението. Предложени са мерки за управление, които са общоприложими/универсални и/или е декларирана готовност/намерения за действие, без да са посочени резултати от тяхното прилагане. Предложението по този показател съдържа изискуемата информация, обхванати са посочените от възложителя рискове и са посочени мерки за тяхното управление, като в отделни аспекти, информацията е представена схематично и/или теоретично. | 10 точки. |

Забележка:За целите на методиката и прилагане на скалата за оценка важат следните дефиниции:

- „Ефективни контролни дейности“ - предложените контролни дейности съдържат инфомация за приложимостта и полезността от тяхното извършване по отношение на конкретния риск и потенциалната щета от него.

- „Общи/Универсални“ - относими към всяка една сфера на обществено-икономическия живот, без да отчитат спецификата на  основната дейност за изпълнение, респ. не доказват приложимост за конкретната обществена поръчка.

- „Схематично“ за целите на настоящата методика означава изброяване на мерки и дейности за недопускане/предотвратяване влиянието на риска/рисковете.

- „Теоретично“ за целите на настоящата методика означава представяне на мерки и дейности за управление на рисковете, без да е обоснована/конкретизирана тяхната приложимост към дейността, предмета на поръчката.

Целта на този показател е посредством конкретен контекст (среда на рискове при СМР)  да се оценят следните качества и способности/умения на участниците:

- професионализъм;

- индивидуалност;

- оперативност;

- организационни качества;

- гъвкавост;

- инструментариум;

- иновативност/алтернативност и др. под.

Оценката по показател П2: „Мерки за управление на рисковете“ се определя по следната формула:

П2 = (П2 i/П2 max) х 30, където:

П2 i  -  брой точки на i-тия участник;

П2 max	-  максимален брой точки

П2 - оценката на i-тия участник по показателя

Максималния брой точки по показателя  е 40 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30%.

2.ОЦЕНКА ПО Показател „предлагана цена” – П3.

До оценка по показател «Предлагана цена»- П3 се допускат само оферти, които съответстват на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът предложил най–ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 60 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

Тежестта на показателя  „Предлагана цена” (П3) е 60% (шестдесет процента) от общата комплексна оценка, която се формира при спазване на следната формула:

П3 = (П3 min / П3 i) х 60, където:

П3 i  -  предложена цена от i-тия участник;

П3 min	-  най-ниска предложена цена

П3 - оценката на i-тия участник по показателя

където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране в лева без ДДС.

При наличие на ценово предложение, което е с 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател, комисията ще приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП.

РАЗДЕЛ III

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания. Лично състояние на участниците

1.1. Всяко заинтересовано лице може да подготви и да представи оферта за участие в обявената обществена поръчка.

1.2. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.3. В случай, че участник е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него трябва да сключат  договор, съдържащ клаузи, които се отнасят до:

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка - упълномощаването може да бъде извършено със самия договор за създаване на обединение или с отделен документ. Документът, с който членовете на обединението/консорциума упълномощават лице, което да ги представлява, следва да бъде с нотариално заверени подписи

- уговаряне на солидарна отговорност – в случай, че такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на дейността между членовете на обединението;

- дейностите , които ще изпълнява всеки член на обединението;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

1.3.1. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите.

1.3.2. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.3.4. В случай че участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, във връзка с чл. 10, ал. 2 ЗОП, възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице. При подписване на договора за обществена поръчка той следва да представи документите, съгласно чл. 70 ППЗОП.

2. Основания за задължително отстраняване

2.1. Възложителят задължително отстранява участник, който:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата са посочени в чл. 40 от ППЗОП.

2.3. Основанията за задължително отстраняване, посочени в обявата за събиране на оферти, се прилагат за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на участник-обединение, което не е юридическо лице.

2.4. Когато участникът предвижда подизпълнители и/или използва капацитета на трети лица, посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и по отношение на подизпълнителите и третите лица.

2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Годност за упражняване на професионална дейност

Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка по установяване.

2. Икономическо и финансово състояние

2.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност при строителство”, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171а, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата където е установен/ регистриран участника.

Доказване:

Копие на застраховка „Професионална отговорност”  съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, валидна за срока на изпълнение на договора, отговаряща на групата и категорията строеж съгласно предмета на настоящата поръчка. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или  третите лица, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.

2.2. Технически и професионални способности:

2.2.1 Участникът да  е изпълнил поне 2 (две) СМР идентични или сходни* с предмета на поръчката, през последните 5 (пет)  години, считано от датата на подаване на офертата;

Пояснение: Идентични или сходни са СМР по вътрешен ремонт и ремонт на санитарни възли.

Доказване:

Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение,  които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено съгласно нормативните изисквания – по Образец

2.2.2.  Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти и персонал за изпълнение на дейностите:

- Технически ръководител на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР) – строителен инженер, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството, или строителен техник със средно техническо или еквивалентно образование, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; със стаж по специалността минимум 5 години, от който участие като „технически ръководител” на минимум 3 обекта, еднакви или сходни с предмета на поръчката. За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата по установяване на

- Координатор по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. от за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и опит на подобна позиция минимум 2 години. За чуждестранен участник изискването се прилага съгласно националното законодателство на държавата по установяване на участника.

Пояснение: В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен експерт за тази дейност.

- Контрольор по качеството на строително-ремонтните работи -   да има валидно удостоверение и опит на подобна позиция минимум 2 години.

Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и /или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят на изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.  – по Образец

2.2.3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда  ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват строителство.

Доказване:

Копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват „строителство“. Участникът може да представи еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка (чл. 64, ал. 6 ЗОП). Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда в случай, че за него е налице хипотезата на чл. 64, ал. 7 ЗОП.

Изискания сертификат трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП.

РАЗДЕЛ IV

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Подготовка на офертата:

1 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

2 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в обявата за събиране на оферти, публикувана в профила на купувача на възложителя и в тази документация при спазване на ЗОП и ППЗОП.

3 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

4. Съгласно чл. 189 ЗОП, при писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, най-късно на следващия работен ден възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на поръчката.

2. Задължителни условия

2.1. Всеки участник може да представи само   1 (една) оферта

2.2. Не се приемат варианти на офертата/ите.

2.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3. Съдържание и представяне на офертата:

3.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката

Офертата съдържа:

- ПАПКА 1: ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, СЪДЪРЖАЩА:

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата– Образец № 1;

- Представяне на участника – Oбразец № 2;

- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка – ако е приложимо;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –Образец № 3

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП - Образец № 4;

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - Образец № 5;

- Заверено копие от документ за вписване в ЦПРС съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗУТ и/или аналогичен регистър за чуждестранен участник съгласно законодателството на държавата-членка по неговото установяване.

- Копие на застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 ЗУТ с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката. За участници, установени извън България еквивалента на тази по чл.171а, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата където е установен/ регистриран участника. .

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата – Образец № 6

- Списък на ръководния състав и персонала  с посочване на проф. компетентност - Образец № 7;

- Заверено копие на валиден сертификат система за управление на околната среда  ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват строителство

- ПАПКА 2: ОФЕРТА, СЪДЪРЖАЩА:

1. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка – ако е приложимо;

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на възложителя - Образец №8;

3. Декларация за съгласие с  клаузите на проекто-договора – Образец №9

4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 10

5. Ценово предложение – Образец № 11

6. КСС – по Приложение 1 - Образец № 11.1;

3.2. Изисквания към представяне на документите:

3.2.1 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, което изпълнява тази функция

3.2.2. Всички документи трябва да са:

на български език;

подписани или заверени, (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и

печат – само за участниците, за които е приложимо

3.3 Конфиденциална информация

3.3.1. Участникът може да посочи коя информация в своята оферта смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи информацията не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка

3.3.2. Документите, систематизирани и комплектовани  съгласно посочените по-горе изисквания, се поставят в ОПАКОВКА и върху нея посочват:

ДО:

18-то СУ „Уилям Гладстон”,

гр. София, ул. „Пиротска” №68

Оферта за участие в обществена поръчка с предмет:

„Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

Наименование на участника:………………………………………………….

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………

Телефон  факс или електронен адрес:………………………………………..

4. Подаване на оферти:

4.1. Място и срок за подаване на оферти

Офертите се подават в сградата на 18-то СУ „Уилям Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска” 68, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Срокът за подаване на офертите е 29.06.2017г., 17:00ч.

4.2. Приемане и връщане на оферти

4.2.2 При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

4.2.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4.2.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

4.2.5. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 4.2.4.

РАЗДЕЛ V

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА

1. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно правилата на Глава девета, чл. 97 от ППЗОП.

2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

3. След получаване на списъка с офертите, всички членове попълват декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения на участниците. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

5. Комисията разглежда и оценява получените оферти и извършва класиране на участниците съгласно одобрената от възложителя методика за оценка. Действията на комисията се отразяват в Протокол, който се представя на възложителя за утвърждаване. В един и същи ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува  в Профила на купувача на следния адрес: www.18sou.net

РАЗДЕЛ VI

ГАРАНЦИИ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Условия и размер на гаранция за авансово  предоставени средства

На основание чл. 111, ал. 1 от ЗОП възложителят предвижда аванс 100% от стойността на договора след представяне от изпълнителя на гаранция за авансово предоставените средства в една от следните форми:

парична сума - внесена по банкова сметка на Възложителя: IBAN:BG94SOMB91303343109000, BIC:SOMBBGSF - ОБЩИНСКА БАНКА;

банкова гаранция;

застраховка до размера на авансово предоставените средства.

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: "Гаранция за добро изпълнение на ОП, с предмет: „Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

# Освобождаването на гаранцията за авансово предоставените средства ще се извърши по ред и при условията на проекто-договора.

# Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и

# начин на плащането й.

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:

а) банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);

б) парична сума, преведена по сметка на 18-то СУ „Уилшм Гладстон“, Общинска банка

IBAN:BG06SOMB91303143109000, BIC:SOMBBGSF

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: "Гаранция за добро изпълнение на ОП, с предмет: „Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на 18-то СУ „Уилям Гладстон”, гр. София” и със срок на валидност не може да бъде по- кратък от 12 (дванадесет) месеца от подписване на приемно предавателен протокол.

1.3 Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

1.4. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

1.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

1.6. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка на основание чл. 194, ал. 1 ЗОП.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Връчване на решения

1.1. Решенията на възложителя се изпращат

1.1.1  На адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, с подписано с електронен подпис съобщение за изпращане, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

1.1.2. По факс

Когато решението на е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 1.1.1 и 1.1.2., възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщение.

1.2. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

Неразделна част от настоящата документация са:

Обява за събиране на оферти с обява – публикувана в профила на купувача

Техническа спецификация, вкл. КС – Приложение 1

Образци на документи

Проекто-договор