ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва достака, монтаж и гаранционна поддръжка на технологично оборудване, съдържащо:

  - Интерактивни дъски – 16 бр.;

  - Настолен компютър – 16 бр.

  - Мултимедиен проектор – 16 бр.

2. Териториален обхват

Оборудването следва да бъде доставено и монтирано в 18-то СУ „Уилям Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска” 68

3. Обхват на дейностите

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват: доставка, монтаж, обучение и гаранционна поддръжка на оборудването. Изпълнителят следва да осигури гаранция и поддръжка на доставеното оборудване за минимално посочения срок съгласно техническата спецификация,  който е различен за различните продукти.

4. Стандарти и директиви:

Оборудването следва да има маркировка СЕ.

6.Срок за изпълнение на поръчката:

Поръчката следва да се изпълни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

| № | ВИД ОБОРУДВАНЕ | МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИТСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специализирана интерактивна мултимедийна бяла дъска със заключващ механизъм и вградени 87“ високочувствителен инфраред сензор – 16 бр. | Интерактивна дъска: Размер – минимум 87” Метод на въвеждане – мултитъч с пръст, минимум 10 точки Калибрация – 4, 9, 20 точки Време за реакция – максимум 8 ms Резолюция – минимум 32768 x 32768 Прецизност – минимум 0.05 mm Заключващ механизъм и контрол на достъпа Възможност за писане върху бялата дъска Съвместима операционна система - Windows XP/2003/Vista/ 7/8/8.1/10, Linux, Mac 10.X Монтаж – комплект за монтаж на стена Гаранция – минимум 2 години |
| 2 | Настолен компютър – 16 бр. | Компютърна конфигурация: Процесор – минимум 2 ядрен с 2 нишки, 2.41 GHz до 2.58 GHz, 1MB кеш Оперативна памет – минимум 4GB DDR3, с възможност за разширение до 8 GB Твърд диск – минимум 64GB SSD mSATA, с възможност за разширение до 128 GB Мрежа – LAN 1000Mbps, вграден Wi-Fi 802.11a/g/n Вх./Изх. Портове – 1xHDMI, 1xVGA , 6xUSB2.0, 2xUSB3.0, 1xRJ45, 1xMIC, 1xSPK, 1xRS232 Охлаждане – пасивно Захранване – максимум 50W Клавиатура – USB, кирилизирана, безжична Мишка – USB, оптична, безжична Други – вграден LED USB модул за визуализация на ученически отговори на въпроси, съобщения, активни приложения и уеб страници с активиран мултиплатформен уеб базиран софтуер за управление на виртуална класна стая, със следните функционалности: • възможност за облачно базирано формиращо оценяване • детектор на активни приложения и уеб страници • възможност за създаване на тестове и задачи за проверка на знанията на учениците в реално време • възможност за решаване на тестове и задачи от учениците • възможност за бърза индивидуална и обща проверка на тестови задачи • възможност за генериране на учителски и институционални статистически данни от тестове и задачи • възможност за генериране на графични статистики с резултати от тестовете • възможност за бързи отговори на тестови въпроси в реално време • възможност за създаване на виртуална класна стая със защита от неоторизиран достъп • софтуерът трябва да поддържа минимум два езика единия от които да е български Аксесоари – стойка за закрепване VESA 75x75 mm или 100x100 mm Операционна система – минимум Windows 10 или еквивалент Поддържани ОС – Windows, Linux Гаранция – минимум 2 години |
| 3 | Мултимедиен проектор – 16 бр. | Технология – DLP или еквивалент Яркост – минимум 3 000 ANSI lumens Контраст – минимум 12 000:1 Разд. Способност – минимум XGA 1024x768 HD съвместимост – минимум 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Размер на екрана - минимум 60"-120" (152.4 - 304.8 cm) / максимум 300" (762 cm) Звук – минимум 2 х 10W Шум при работа – максимум 36 / 30 dBA (Normal / Economic mode) Късофокусен – ултра късофокусен Входове – минимум 1 x HDMI, 2 х VGA, Composite Video in, S-Video in, 2 x Audio in, Audio L/R, 1 x USB (тип mini B), 1 х RJ45, 1 х RS232 (DB-9pin) Изходи - VGA out, Audio out Аксесоари – стойка за монтаж на стена, с възможност за регулиране на разстоянието до стената – 360 до 660 mm, допълнителна настройка на мултимедията по хоризонтал, вертикал и завъртане Гаранция – минимум 3 години |

* Участник, предложил гаранционен срок по-кратък от минимално изискуемия за всяко отделно оборудване, подлежи на отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

**Предложеният гаранционен срок не подлежи на оценка.

Забележка: В техническото предложение участникът задължително трябва да посочи производител и модел на предложените видове оборудвания!