|  | Вид оборудване | Характеристики на оборудването |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лабораторен компютърен регистратор на данни с минимум 13 вградени сензора за експерименти по общи природни науки – 24 бр.: Вградени сензори – Налягане на въздуха, Температура на околната среда, Ток, Разстояние(Движение), Външна температура, GPS, Осветеност, Микрофон, pH, Относителна влажност, Ниво на звука, Универсален вход, Напрежение Поддържани платформи - Standalone, PC, Mac, iPad, Linux, Android, Chromebook Хронометър - 0.1 сек. до 99:59.9 минути Макс. Скорост на вземане на проби – 24 000/с Резолюция на извадката – 12 bit Вътрешно място за съхранение на данни - 128 000 проби Вътрешна акумулаторна батерия - LiPO 3.6V Живот на батерията – мин. 150 часа Дисплей - LCD 64 x 128 пиксела Бутони за управление – Да Интерфейс – USB 2.0, Bluetooth V2.0+EDR, V3.0, V4.2, V5.0 Отдалечено събиране на данни – Да Автоматично тестване на сензорите и калибрация – Да Работна температура - -10 °C до 50 °C Комплект материали и аксесоари за експерименти по биология и химия – 2 бр.: Бекерови чаши (10 mL, 30 mL, 150 mL) Ерленмайер колби (10 mL & 25 mL) Хирш фуния Колби за филтриране (25 mL) тръба Wintrobe Пипети с връх Обемни колби (10 mL & 25 mL), със запушалка Фуния Изпарително стъкло Лабораторни маркучи(гумени) Пипета Фол 2 x 60 mL спринцовка с луер заключване Пакет от сламки Спиртна горелка, 3.5 oz/100 mL Статив, горелка, 15 cm x 9 cm x 4 cm Свещи Комплект материали и аксесоари за експерименти по физика - 2 бр.: Комплект от две камертона с дървена резонанс кутия Електрическа платка с: 0.47 uF,100 uF, 1000 uF кондензатори, 100 Ω, 1000 Ω, 10,000 Ω резистори, диоди и ключ Комплект от 6 x 10 cm черни кабели с бананщекери Комплект от 6 x 10 cm червени кабели с бананщекери Бобина с 1600 намотки и макс. ток 100 mA, комплектована с 2 банан куплунга Соленоид с въздушна сърцевина, вътрешен диаметър > 3 cm и дължина 15 cm, комплектована с 2 банан куплунга Гъвкав магнит с дължина 100 mm Комплект от 3 метални пружини 10 x 1 N комплект тежести с процеп Пинг Понг топче Правоъгълна лабораторна стойка с алуминиева пръчка 12 mm диаметър x 500 mm дължина Алуминиева пръчка 12 mm диаметър x 200 mm дължина Държач 2 x 60 mL спринцовка с луер заключване Софтуер за анализ на данни: Извличане на данни – в реално време до 100 проби в секунда или изтегляне на съхранените от регистратора данни Показване на данни - Линейни графики, бар графики, таблици, Google Карти Интерфейс - USB 2.0, Bluetooth 2.0 Конфигуриране на регистриране на данните - избор на сензор, честота на вземане на проби, точки за вземане на проби Обработка на графиките - Поставяне и преместване до два маркера на графиките, увеличаване / намаляване на мащаба, изрязване на графиката, промяна на цвета на графиката, легенда на сензора (позволяване на показване / скриване на графиката и избор на линии / икони за графичните образци) Анотации към графиките - Текстови и графични пояснения в графиките Математически функции - производни, линейна регресия, квадратна регресия, FFT Статистики - минимално, максимално, средно, стандартно отклонение за избрана графика Управление на данни - запазване / отваряне на експериментални данни, директен експорт към EXCEL, разпечатка на хартия Работна книга - пълен набор от вградени учебни дейности Съхранени експерименти - пълен набор от запазени експериментални данни Конфигурация - калибриране на сензори, смяна на сензорните блокове Актуализация на фърмуера - възможност за обновяване на фърмуера на регистратора чрез USB връзка Съвместими операционни системи - PC, Mac, Linux, iPad, Android, Chromebook 3 бр. преносима зарядна станция за 8 регистратора със собствено захранване, осигуряващо 0.5А захр. ток на порт и защита от късо съединение |

Участникът е длъжен да предложи комплекти, материали и аксесоари за експерименти съвместими с предложеното оборудване/ лабораторен компютърен регистър/.

Гаранцията на доставеното обордуване е съгласно гаранцията на производителя за съответния вид оборудване.

Изпълнителят се задължава да обучи не по-малко от 20  (двадесет) служители, определени от възложителя, за работа със системите, предмет на доставката.

Обучението следва да е с продължителност минимум 4 астрономически часа.

Срокът за доставка на оборудването не може да е по-дълъг от 15 (петнадесет) дни.

Забележка: Участници предложили срок по-кратък от 1 ден следва да представят доказателства, че разполагат с оборудването към датата на подаването на офертата и могат да изпълнят доставката в предложения срок.